Caminador en PVC.

Este obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

| Caminador en PVC. |
| --- |
| Breve descripción | Es un caminador realizado en PVC, adaptable a cualquier altura y anchura de usuario, ideal como segundo caminador. Este caminador permite instalar barras separadoras entre las piernas si fuera necesario. También es posible añadir pantalón o arnés para sustentar a la persona. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Este caminador se realizó para una niña llamada Carlota, para que pudiera caminar en casa o en segunda residencia ya que el caminador “oficial” está en su escuela. |
| Materiales y modo de funcionamiento | - En tubo de 25 mm de PVC de presión, - sus accesorios y - 4 ruedas industriales. El coste total es de 95€. |
| Proceso de elaboración | Mediante corte con tijeras cortaremos los tubos según planos y a continuación procederemos al encolado |
| Precauciones | Nos debemos asegurar de que la longitud del caminador sea la necesaria para garantizar la estabilidad en caso de desplazamiento del centro de gravedad de la persona. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: INSTITUTO MARIANAO Dirección: PASSEIG LES MIMOSSES 18 Código Postal : 08830 Población: SANT BOI DE LLOBREGAT Provincia: BARCELONA País: ESPAÑA. Teléfono: 609717171 Correo electrónico : xpubill@xtec.cat |

Galería de imágenes

Primer prototipo del caminador, con el separador de piernas instalado.

Segunda versión, mejorando el soporte de ruedas delanteras con la cruz de pvc.

Soporte posterior de ruedas.

Soporte delantero.

Separador de piernas.

Pilares.

El caminador de carlota con el cierre posterior y ya pintado.

El primer paso es construir la base.

Una vez la base terminada podemos poner los pilares dobles.

Y a continuación ponemos las barras de seguridad.

Finalmente colocamos el soporte graduable para el agarre.