“El Carretiño”

Este obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

| El Carretiño. |
| --- |
| Breve descripción | Carretilla para llevar al peque por todo tipo de terrenos. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se hizo para nuestro hijo Teo, un niño con diversidad funcional. Y se hizo con la finalidad de poder salir a la montaña con él. |
| Materiales y modo de funcionamiento | 1.- Horquilla delantera con su rueda de bicicleta de montaña. 2.- Silla de niño de bicicleta. 3.- 5 trozos de tubo de hierro redondo de 30 mm. 4.- 2 codos de 90º de 30mm. 5.- Una tija de dirección de manillar de la misma bicicleta de montaña con un cierre rápido. 6.- Refuerzos para las manos del adulto. 7.- Arnés adulto para mejor sujeción. Qué herramientas se utilizaron: Una radial. Una máquina de soldar. |
| Proceso de elaboración | Primeramente se desmonta la bicicleta de montaña. Se cortan los tubos de 30mm a estas medidas. Se corta la tija del manillar para adaptarla al tubo de 30mm de esta medida y se suelda quedando así el manillar: Luego se coloca el portabicis y encima de él, el asiento de bici con los anclajes que lleva el mismo. Se hace el arnés de pecho del adulto para así tener otro punto de apoyo además de las manos. |
| Precauciones | Hay que tener precaución en colocar al niño. Se colocará mejor entre dos. Y a la hora de andar habrá que tener en cuenta el peso del niño. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Sánchez Pacheco. Nombre: Lola. Apellidos: Navarro Pérez. Nombre: Ricardo. Ciudad: Valencia. País: España. Correo electrónico : lasonrisadeteo@gmail.com |

Galería de imágenes.

Imagen de utilización del Carretiño en el monte.

Imagen de utilización del Carretiño en un camino.

Imagen frontal de la posición del niño en el Carretiño.

Imagen del uso del Carretiño en la playa.