Columpio adaptado.

Esta obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

| Columpio adaptado. |
| --- |
| Breve descripción | Columpio para niños de entre 0 y 6 años que necesiten control de tronco y cabeza. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se hizo para nuestro hijo Nicola, un niño con diversidad funcional. Se hizo pensando en su necesidad de diversión como cualquier niño, para suplir la falta de columpios adaptados en los parques públicos de la ciudad. |
| Materiales y modo de funcionamiento | MATERIALES. 1.- Una silla de coche para bebes grupo 0/0+ 2.- 5 mts. de cuerda de escalar de 5 mm (aprox. 5€). 3.- 2 ganchos de techo (2,99 €) con sus respectivos tornillos. 4.- 2 mosquetones con o sin cierre de seguridad (aprox. 5€) 5.- Herramientas: taladradora. |
| Proceso de elaboración | Se colocan primero los dos ganchos en el techo, teniendo en cuenta el ancho de la silla, luego se hacen cuatro agujeros en los laterales de la silla (dos a la altura de la cabeza y dos abajo) para que pueda pasar la cuerda. Parte de arriba. Parte de abajo. Se hace pasar la cuerda empezando por uno de los agujeros de arriba y dando la vuelta en la parte de abajo para luego acabar otra vez en la parte de arriba. Así queda la cuerda por debajo. Una vez pasada la cuerda por los cuatro agujeros se decide la inclinación que se quiera dar al asiento y se hacen dos nudos (uno en cada lado) para que el asiento quede fijo y no pueda bascular. Se cuelga con los mosquetones a los ganchos en el techo y ya está listo para usar. |
| Precauciones | Asegurarse de que los nudos de la cuerda estén bien hechos y firmes para evitar que el columpio ceda. A la hora de columpiar, asegurarse de que el niño está bien atado y no puede salirse. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Redaelli Nombre: Silvia Ciudad: Valencia País: España Correo electrónico : luchandoamando@gmail.com |

Galería de imágenes.

Niño de 3 años. Posición con la barra de agarre atrás.

Posición con la barra de agarre atrás.

Posición con la barra de agarre delante, con posibilidad de colgar de ella un juguete.

Posición con la barra de agarre delante, con posibilidad de colgar de ella un juguete.

Prueba el columpio la hermana de 6 años. En caso de no tener control cefálico se recomienda posicionar un cojín detrás de la nuca para mejorar el apoyo.