Ratón de bola mediana

| Ratón de bola mediana |
| --- |
| Breve descripción | Un ratón estándar en el que lo que se mueve es la bola en vez de desplazar el ratón. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se realiza para alumnos con dificultades de la manipulación ya que les resulta más fácil mover una bola para usar el ordenador. |
| Materiales y modo de funcionamiento | -Bola de un desodorante roll-on con su propio soporte -Madera -Pegamento -Ratón óptico -Celo de doble cara con espuma -Un jack hembra para poder conectar un pulsador. |
| Proceso de elaboración | 1 - Se recorta la bola del roll-on con las paredes incluidas 2 - Se recorta una madera que pueda encajar bien. 3 - Al ratón óptico se le pone con el celo de doble cara la bola roll-on con las paredes. En esto se ha de ser muy cuidadoso, de esta manera el ratón captará el movimiento mediante el movimiento de la bola. 4 - El ratón se pega a la madera haciendo coincidir la bola con el orificio. 5 - Se tapa la caja de madera, en una de las paredes se ha de instalar el jack. |
| Precauciones | Vigilar los acabados de la madera. Calibrar la velocidad del ratón. |
| Autores y datos de contacto | Celia Terrón Merino CPEE Fátima. C/ Vacarisses Nº 2. 08225 Terrassa. Barcelona. España. fisioterapeutes.fatima@gmail.com |

Galería de imágenes

Colocación del ratón en la caja.

Vista lateral y salida del cable.

Vista de la adaptación acabada.