Silla elevada

| Silla elevada |
| --- |
| Breve descripción | Silla con una altura doble al de una silla normal para poder ver la calle a través de una ventana alta. |
| Para quién se hizo | Fue realizada para una persona con parálisis cerebral con el propósito de poder ver la calle durante los días de lluvia y frio donde se hace muy difícil salir. Tengan ustedes en cuenta que el invierno en Asturias es muy desapacible y de esta manera tiene la posibilidad de ver la calle a través de su ventana y, así, poder estar entretenido. |
| Materiales, construcción y modo de funcionamiento | Materiales que se utilizaron: Tubería de acero soldada, ruedas de carros para transporte de mercancías. El asiento, el respaldo moldeado, el reposacabezas, y el resto de las adaptaciones son las que la persona utiliza en su silla de diario. La construcción requiere de los trabajos propios de calderería y soldadura (cortar, soldar, curvar tubería etc.). |
| Precauciones | Para su fabricación hay que calcular muy bien el alto de la silla con el ancho de la base para que aunque ésta tenga cualquier tropiezo en la casa (alfombras, marcos de puertas, etc.) para que no constituya ningún riesgo de vuelco. |
| Autores y datos de contacto | Eduardo Del Rey Méndez Avenida de Alemania Nº11, 1º G 33400 Avilés - Asturias. España. Teléfono: 687519131 Correo electrónico: edureymen@telecable.es |

Galería de imágenes

Vista general de la silla elevada

Detalle de los reposapiés

Imagen de la parte trasera del respaldo

Detalle de empuñaduras de empuje de la silla

Detalle de la rueda delantera

Vista de las ruedas traseras

Parte trasera de la silla

Detalle de soporte del reposacabezas

Vista frontal

Vista general de la silla en uso