Motorización de una silla de ruedas manual. De esta adaptación puede consultarse un vídeo en https://goo.gl/d8WnzV

Este obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

| Motorización de una silla de ruedas manual. |
| --- |
| Breve descripción | Consiste en adaptar un patín eléctrico (Hoverboard) a una silla de ruedas manual. Puede ser manejado tanto por la persona sentada como por el acompañante desde la parte trasera. Video de funcionamiento en youtube; https://www.youtube.com/watch?v=15fDkkp-c0Y |
| Para quién se hizo y con qué objeto | En su día d. Joaquín Fonoll (ESAAC) me planteó un reto y lo acepté. El objeto es que con muy poco dinero las familias puedan construirse este útil y puedan salir con sus hijos a pasear. |
| Materiales y modo de funcionamiento | Está pensado con materiales económicos y de fácil acceso. En cualquier centro comercial de bricolaje se pueden encontrar. Si no sabemos soldar en cualquier taller mecánico nos pueden soldar las piezas |
| Proceso de elaboración | Básicamente es un chasis de perfil metálico de 30x30 que mantiene el peso de la silla sobre el patín. |
| Precauciones | Al tratarse de un juguete con motor se recomienda poner un pulsador de emergencia que desconecte la corriente y poder hacer una parada de emergencia. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: González Fuentes Nombre: Antonio Dirección: C/ Fermín Vilar *** Código Postal : 46910 Población: Alfafar Provincia: Valencia País: España Teléfono: 659505*** Correo electrónico : mclau100@gmail.com |

Galería de imágenes.

Imagen del tubo metálico de 30x30 mm.

Colocación de pieza complementaria de 6 cm.

Soldadura de esa pieza complementaria al tubo de 30x30mm.

Comprobación de la solidez de la soldadura.

Imagen de pieza de fontanería para tapar fugas de agua.

Esta pieza de fontanería se va a utilizar como brida al tubo de la silla.

El tubo se dimensiona en función de nuestra silla.

Marcamos cuatro puntos con un granete.

Rebajaremos la pieza si es necesario.

Imagen de la pieza vista por detrás.

Imagen de los tornillos utilizados (M8) con sus tuercas.

Colocación a escuadra de los largueros salientes.

Presentación del patín antes de cortar y soldar.

Cortado de piezas a medida para sujeción al patín.

Soldado de las piezas cortadas.

Presentación de las piezas en el patín.

Colocación de fieltro en el patín para protegerlo.

Presentación de las piezas sobre el patín.

Soldado de la estructura principal.

Vista de la colocación de pletinas para la función de bisagras.

Colocación de las piezas teniendo la precaución de dejar 3 cm. De distancia.

Montaje de la estructura principal.

Pintado de la estructura.

Imagen de la estructura pintada.

Colocación de tapones de plástico en los finales del tubo.

Colocación de fieltro en la estructura.

Estructura con el fieltro colocado.

Fijación de la estructura a la silla y presentación sobre el petín. Las ruedas impulsoras de la silla deben quedar suspendidas.

Imagen de los tornillos que serán utilizados para el control de la inclinación.

Limitación del recorrido del balancín para limitar la velocidad.

Soldadura de la pletina larga.

Montaje en la estructura para controlar el ángulo desde la rueda.

Fijación de pletina corta a la rueda por medio de tornillo pasante.

Unión de la pletina larga con la rueda a través de otra pletina corta.

Imagen de verificación del movimiento y la inclinación.

Adaptación acabada de la silla con su plataforma motorizada.

Imagen de uso de la adaptación por dos personas.